A felső szemfog gyökerére apró fogszerű képleteket tartalmazó, körülhatárolt opacitás vetül. Ez a kép az odontoma compositum complexum radiológiai képének felel meg. Az apró fogak koronáját zománc fedi, ez alapján lehet fognak azonosítani ezeket a képleteket még akkor is, ha egymásra vetüléskor nehéz megállapítani alakjukat.