## Slide 1: Morfometria
Dávid Csaba

## Slide 2: A digitális kép
Mi a különbség a kép felbontása és a mikroszkóp felbontása között?

## Slide 3: A digitális kép
Színmélység

## Slide 6
Mi lehet az ablakolás és vajon miért szükséges?

## Slide 7: Az analízis lépései
Szegmentálás
  mérendő tulajdonságok kiemelése
  minden egyéb elvetése
Kijelölés
  kézi
  automatizált
Analízis
  kézi
  automatizált
Elemzés

## Slide 8: Mit érdemes mérni?
Fényintenzitást, akár színcsatornánként
Homogenitást (diffúz, gradiens, vagy diszperz fényességértékek a szomszédos pixeleken)
Egyenlőtlen eloszlást (klaszterek, rétegek, stb)
Kolokalizációt
Ha objektumokat el tudunk különíteni
  méretet
  alakleíró paramétereket (pl. circularity)
  darabszám
  térbeli eloszlás

## Slide 9: Limitációk
A számítógép elég jó
  a sokszor ismétlődő feladatokban
  számolásban, szummálásban
Az ember sokkal jobb
  objektumfelismerésben (még)
  kategorizálásban
Ennek megfelelően meg kell osztani a feladatokat

## Slide 10: Fényesség mérése
képalkotó pixelek fényességértékének összeadása
Szigorúan azonos körülmények között kell készíteni a képeket!!!
Manuálisan, vagy automatizálva lehetséges?

## Slide 11
Mi a különbség a két oldal között?
Vajon mindkettő elvégezhető automatizálva?

## Slide 12
Kolokalizáció
Kell-e humán megfigyelő a feladathoz?

## Slide 13
Különbözőképpen mérhető mennyiségek térképezése
j: sejteket számoltunk
k: axon hosszdenzitást mértünk
Melyik automatizálható? Kell-e emberi beavatkozás a két térkép összevetéséhez?

## Slide 14
Néha a digitalizáláshoz emberi hozzájárulás szükséges (az automatizálás sokszor erősen limitált)

## Slide 15
Az átlagolás vagy az összegzés segít a ritkán látható események kiértékelésében
A piros VIP tartalmú sejtek a zöld barrelek belsejében, vagy az azokat elválasztó septumokban vannak jelen nagyobb számban?

## Slide 16
Térképek összevetése más módszerek eredményeivel (koregisztráció)
A szövettani feldolgozás során bekövetkező zsugorodások és torzulások korrekciója

## Slide 17
Eredmény:
  MRI tract tracing összevetése szövettani rostjelöléssel

## Slide 18
Hogyan lehet összehasonlítani a random szétszakadó retinapreparátumokon a sejtek eloszlását?

## Slide 20: EKK szakdolgozat

## Slide 21: Téma indoklása
Interdiszciplinaritás
  Biológiai szakterület (kutatómunka)
  Informatikai háttér
    Egészségügyi szervező, mint kapocs
Szükséges ismeretek
  Kutató munka
  Morfometria, sztereológia
  Programozás
Célkitűzés:
  Olyan szoftver létrehozása, mellyel térfogatbecslés végezhető
    Könnyen, mindenki számára elérhető, megbízható eredményt ad

## Slide 22: Morfometria, sztereológia
Morfometria (2D)
  szövetek, szervek morfológiai jellemzőinek kvantitatív adatokkal való jellemzése
  Pl. test térbeli és/vagy időbeni változásainak nyomon követése
Sztereológia (3D)
  A morfometria részterülete
  objektumok térbeli viszonyait vizsgálja kétdimenziós minták alapján
  Metódusa:
    Geometriai és matematikai elvek:
      Cavalieri elv (szabálytalan testekre is igaz)
      Delesse elv (izotrópitás fontos)
    Statisztikai elvek
      Mintavételi szabályok
      Mérés hibája kiszámítható (varianciákból)

## Slide 23: Cavalieri-becslés
Térfogatbecslésre alkalmas
Tesztpontokat használ az egyes metszetek területének meghatározására (Cavalieri-pontok)
A becsült területeket kell szorozni az alkalmazott metszetintervallummal, metszetvastagsággal (=> térfogat)
Vékony metszetek (12 mikron)
A becsült eredmények hibájának együtthatója meghatározható (CE)
Az elegendő Cavalieri-pont meghatározása fontos lépés
Chart: Találatok száma az összes metszeten
| 11 | 22 | 36 | 64 | 93 | 136 | 247 | 545 | 962
Végtérfogat | 7.425 | 7.1 | 6.075 | 7.02 | 6.92 | 6.67 | 6.53 | 6.54 | 6.49
 | 0.155
 | 0.092
 | : térfogat : metszet mintavételi hányados : egy ponthoz tartozó terület, mely megegyezik egy négyzet területével () : (átlagos) metszetvastagság : tesztpontokra elhelyezett markerek száma az i-edik metszeten

## Slide 24: Fontos sztereológiai szabályok, szisztematikus véletlenszerű mintavételezés
Kutató feladata meghatározni:
  a metszet mintvételi intervallumot (random kezdés),
  a megfelelő metszetvastagságot,
  az adott struktúra fölé eső tesztpontot (anatómiai ismeret fontos).
Programnak képesnek kell lennie:
  a metszeti képek kezelésére (összes),
  a tesztpontrendszer felrajzolására (random elhelyezés szükséges),
  az összes tesztponton végig iterálni,
  a meghatározott pontok alapján térfogatbecslést végezni.

## Slide 25: A makró működése

## Slide 27: Markerek elhelyezése

## Slide 28: Következtetések
A DM-kezelés hatására:
  Szerv zsugorodik (akut involúció)
  Kéreg elvékonyodik
  Kéreg/velő arány megfordul
  Immunszupresszív hatás jelentkezik

## Slide 29: Hová lehet ezzel eljutni?
Pázmány – Orvosi biotechnológia
Universitätsklinikum Düsseldorf
Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola

## Slide 30: Köszönöm a figyelmet!