III. FEJEZET

MŰSZAKI LEÍRÁS

A rendszer feladata patkányok lakóketrecükben történő viselkedésének hosszútávú megfigyelése, a lakóketrecben különböző operáns kognitív feladatok elvégeztetése az állatokkal, valamint a sikeresen elvégzett feladatok különféle módon történő jutalmazása.

A rendszernek az alábbi alapkövetelmények kell megfelelnie:

- Alkalmasnak kell lennie legalább 4 lakóketrec egy időben történő vizsgálatára, számítógéppel vezéreltnek és programozhatónak kell lennie.

- Végre lehessen benne operáns kognitív feladatokat hajtatni az állatokkal.

- Mérnie kell az állatok folyadék fogyasztását, a folyadékhoz történő hozzáférésnek automatikusan vezérelhetőnek kell lennie.

- Mérnie kell az állatok táplálék fogyasztását, a táplálékhoz történő hozzáférésnek automatikusan vezérelhetőnek kell lennie.

- Az operáns feladatoknak jutalmazhatónak kell lenniük az ivóvízhez történő hozzáféréssel.

- Az operáns feladatoknak jutalmazhatónak kell lennie a táplálékhoz történő hozzáféréssel.

- Az operáns feladatoknak jutalmazhatónak kell lennie a mókuskerékhez történő hozzáféréssel.

- Legyen kompatibilis az eurostandard állattartó dobozainkkal.

- A tárolók magassága legyen állítható, hogy a fiatal, az idős és az elhízott patkányok is egyaránt könnyen jussanak hozzá a folyadékhoz  és a tápanyaghoz ugyanabban a dobozban.